        ReprapEco
        (Replication Rapid Ecology)

---
        Sommaire
- Présentation du projet
- Qu'est ce le PEHD ?
- Cahier des charges général
- Opération séquentiel général
- Présentation de ma partie
- Cahier des charges personnel
- Opération séquentielle personnel
- Expérimentation

---
PEHD (Polyéthylène haute densité)
- Opaque
- Résistant à l'eau et à certain produit chimique
- Recyclable
- Bonne flexibilité
- Émet aucune vapeur nocif

---
Cahier des charges général
- Budget de 200 euros
- Utilisés des composants recyclés le plus possible
- Imprimer un objet format 35*35*30mm
- Utilisé du PEHD pour faire les objets à imprimer

---
Opération séquentiel général
Projet  : L'affichage
Projet : Chauffage de la buse
Projet : Capteur de température
Projet : Les déplacements sur l'axe X,Y

---
Ma partie du projet : Le chauffage de la buse
- Cahier des charges personnel
- Opérations séquentiels personnel

---
Cahiers des charges
Cahiers des charges personnel
- Utilisé un composant recyclé ou bien l'acheter le moins cher possible
- Faire fondre le PEHD (130-140°C)
- Pouvoir s'assurer que la température demandé soit atteinte
- Gérer la tension (12V)

---
Schéma fonctionnel personnel
Opération séquentiel personnel

---
Composant
Résistance vitrifié
Tension :12V
Intensité : 1,67A
Ohm :6,8Ω
Puissance :40W
Température :Peut aller au delà de 140°C
Dimension:6mmx1,3cm

---
Donnée expérimental avec un capteur de température

---
Donnée expérimental avec une sonde thermique

---
Les trois piliers du développement durable
- Écologique
- Économique
- Social

---
Composant recyclé à trouver
Pré choix du composant
Patch chauffante polymyide
Tension:12V
Puissance:40W
Température :?
Dimension:120mm de diamètre
Câble chauffant
Tension :12V
Puissance :40W
Température :?
Dimension:6mmx2cm

---
Aide du projet
Aide du projet
- Dimensions : Hauteur 440mm, Largueur 250mm, Profondeur 250mm
- Volume d’impression : 110mm de diamètre pour 170mm de hauteur.
- Epaisseur des couches de 100 à 350 microns selon les paramètres d’impression
- Filament compatible : PLA et (ABS, PA, PC, PETG avec l'option plateau chauffant)
- Vitesse d’impression nominale : 60mm/s
- Vitesse de déplacement maximale : 200mm/s
- Vitesse de déplacement nominale : 120mm/s
- Précision moyenne (X,Y) 100 microns
- Précision moyenne (Z) 50 microns
- Type d’électronique Teensylu + 4 pilotes moteur pas-à-pas (firmware intégré)
- Impression à l’aide d’une tête d’extrusion Hexagon (buses interchangeables)
- Buse 0.4mm par défaut
- Système d’exploitation Windows XP, Vista, 7,8, Ubuntu 12+
- Logiciel fourni, Repetier préconfiguré pour μdelta
- Connectivité USB
- Alimentation fournie, 12V, 120W

---
http://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/resistance-vitrifiee-94624.html?originalFilter=6b52625a626a74647a69392b4b4e364f32384538414f2f4b64332b526946344c6c4d5438433754454c414a2b7a632f635276635864413648395a69484d3263584d41474b51733158716b7a4d2f57743862765649534b6c50716e6469356961504937524a477848414e342f454e716c38597868582b52597753764836385447306155665a6e4867553439536b62354d2f6c4343526947464d4e524445766e5446557338746336716a65364d5a3477557a337054635245366571516d44694c62756e4e325141536d524b45442f43616938547a2f30597437337a4855666132534a537457332f71394a4e78414e67616f39553448754f444d737076543357434d6951754d51774472702b4279416b7a7152633738667a534a582b584d762f307a71587535746c4747322b333377617058713253424a6a3658713835476749713970596d6f51754a685a6e71763632714e646d63307646773d3d
- Résistance vitrifié
  6,8ohm
  3W
- Résistance vitrifié double
  12ohm
  6W